# Montageanleitung für Mercedes Vaneo

ab Bj 2001 -

Achtung : Vorsichtig vorgehen, keine Gewalt anwenden, keine scharfkantigen

Hilfswerkzeuge verwenden !

Für Schäden durch Nichtbeachten der Arbeitsreihenfolge und Sicherheitshinweise

übernimmt der Hersteller der Sitzbezüge keine Haftung.

Außerdem erlischt bei unsachgemäßer Montage und Handhabung der

Garantieanspruch.

Unsere Sitzbezüge sind Maßangefertigt, passgenau und leicht zu montieren.

Bei unseren Sitzbezügen muss nichts eingeschnitten oder abgebaut werden.

Die Sitzbezüge sind waschbar bei 30 Grad, nicht bügeln oder in den Trockner geben.

Vordersitzlehnen:

Demontage der Sitzverkleidungen:

Verstellrad für Lehnenverstellung abziehen. Mit einen Schraubenzieher die beiden

Am unteren Ende der Verkleidung befindlichen Schrauben lösen.

Verkleidung vorsichtig an der Innenseite über die herausstehende Achse der

Lehnenverstellung ziehen. Abschließend die Verkleidung abnehmen.

Lehnenbezug gleichmäßig ohne große Krafteinwirkung an den Sitz anpassen.

Lehnenbezug zwischen Sitzfläche und Lehne nach hinten durchziehen, die am

Lehnenbezug eingearbeiteten Gummischlaufen miteinander verbinden.

Sitzverkleidung wieder anbringen.

Vordersitzbänke:

Der Sitzbankbezug ist mit einem Tunnelzug gefertigt um das Befestigen zu

erleichtern.

Sitzbankbezug aufziehen, ausrichten und die 2 Gummienden der Gummischnurr

( Tunnelzug ) nach hinten durchfädeln.

Anschließend den Gummizug hinter dem Sitz zusammenziehen bis der Sitzbezug

fest genug  am Sitz anliegt.

Die beiden Gummienden hinter dem Sitz verknoten und die auf der Rückseite

befindlichen Gummibänder mit den gelieferten Hacken unter dem Sitz abspannen.

Kopfstützen vorne und hinten:

## Kopfstützenbezug aufziehen ( mit dem Reißverschluss nach hinten ),
ausrichten und Reißverschluss vorsichtig schließen.

Beim schließen des Reißverschlusses die Kopfstütze leicht zusammendrücken,

damit der Reißverschluss beim schließen nicht beschädigt wird.

Rücksitzlehne :

Demontage der Sitzlehnenverkleidung:

Mit einen Schraubenzieher die beiden in den Vertiefungen befindlichen Schrauben lösen.

Abschließend die Verkleidung abnehmen.

Lehnenbezug gleichmäßig ohne große Krafteinwirkung an den Sitz anpassen.

Lehnenbezug zwischen Sitzfläche und Lehne nach hinten durchziehen, die am

Lehnenbezug eingearbeiteten Gummischlaufen miteinander verbinden.

Sitzlehnenverkleidung wieder anbringen.

Rücksitzbank :

Der Sitzbankbezug ist mit einem Tunnelzug gefertigt um das Befestigen zu

erleichtern.

Sitzbankbezug aufziehen, ausrichten und die 2 Gummienden der Gummischnurr

( Tunnelzug ) nach hinten durchfädeln.

Anschließend den Gummizug hinter dem Sitz zusammenziehen bis der Sitzbezug

fest genug  am Sitz anliegt.

Die beiden Gummienden hinter dem Sitz verknoten und die auf der Rückseite

befindlichen Gummibänder mit den gelieferten Hacken unter dem Sitz abspannen.