# Montageanleitung für Mercedes W 212 Stufenheck

Bj 2008 -

Achtung : Vorsichtig vorgehen, keine Gewalt anwenden, keine scharfkantigen

Hilfswerkzeuge verwenden !

Für Schäden durch Nichtbeachten der Arbeitsreihenfolge und Sicherheitshinweise

übernimmt der Hersteller der Sitzbezüge keine Haftung.

Außerdem erlischt bei unsachgemäßer Montage und Handhabung der

Garantieanspruch.

Unsere Sitzbezüge sind Maßangefertigt, passgenau und leicht zu montieren.

Bei unseren Sitzbezügen muss nichts eingeschnitten oder abgebaut werden.

Die Sitzbezüge sind waschbar bei 30 Grad, nicht bügeln oder in den Trockner geben.

Vordersitzlehnen:

Der Klettverschluss auf der Rücksitze des Bezuges ist mit einem Schutzstreifen

Versehen um den Sitzbezug nicht zu beschädigen.

Diesen Streifen erst nach dem Beziehen der Lehne abziehen.

Klettverschluss am Sitzbezug für die Aussparung der Kopfstützen öffnen,

Lehnenbezug aufziehen, ausrichten, Klettverschluss wieder schliessen.

Achten Sie darauf das die Aussparung für den Seitenairbag genau platziert ist.

Anschließend die angenähte Zuglasche auf der Vorderseite des Lehnenbezuges

Zwischen Bank und Lehne drücken und gleichmäßig nach hinten spannen und

diese mit dem Klettverschluss verbinden.

Vordersitzbänke:

Der Sitzbankbezug ist mit einem Tunnelzug gefertigt um das Befestigen zu

erleichtern.

Sitzbankbezug aufziehen, ausrichten und die 2 Gummienden der Gummischnurr

( Tunnelzug ) nach hinten durchfädeln.

Anschließend den Gummizug hinter dem Sitz zusammenziehen bis der Sitzbezug

fest genug  am Sitz anliegt.

Die beiden Gummienden hinter dem Sitz verknoten und die auf der Rückseite

befindlichen Gummibänder mit den gelieferten Hacken unter dem Sitz abspannen.

Kopfstützen vorne und hinten:

## Kopfstützenbezug aufziehen ( mit dem Reißverschluss nach vorne ),
ausrichten und Reißverschluss vorsichtig schließen.

Beim schließen des Reißverschlusses die Kopfstütze leicht zusammendrücken,

damit der Reißverschluss beim schließen nicht beschädigt wird.

Rücksitzlehne :

Der Klettverschluss auf der Rücksitze des Bezuges ist mit einem Schutzstreifen

Versehen um den Sitzbezug nicht zu beschädigen.

Diesen Streifen erst nach dem Beziehen der Lehne abziehen.

Kopfstützen aus der Lehne herausziehen ( Druckknopf neben dem Kopfstützenstab drücken ).

Klettverschluss am Sitzbezug für den Sicherheitsgurt öffnen und Sitzbezug durchfädeln.

Lehnenbezug aufziehen, ausrichten und Klettverschluss wieder schliessen.

Anschließend die angenähte Zuglasche auf der Vorderseite des Lehnenbezuges

zwischen Bank und Lehne drücken und gleichmäßig nach hinten spannen und

diese mit dem Klettverschluss hinten verbinden.

Zum Beziehen der Seitenteile und des Längspolsters, müssen diese Teile ausgebaut werden.

Rücksitzbank :

Der Sitzbankbezug ist mit Gummischlaufen zu befestigen.

Dazu die Sitzbank ausbauen oder hochklappen, Sitzbankbezug aufziehen, ausrichten und die

Gummischlaufen unten der Sitzbank mit den Metallhaken abspannen.